STUDI BANJIR DI SUNGAI WAY BATANGHARI LAMPUNG TIMUR DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE HEC-RAS

Oleh

BUKTIN

ABSTRAK

Sungai Way Batanghari merupakan salah satu sungai besar di Lampung dengan panjang 24,305 km, dengan lebar rata-rata 37,50 m. Sungai Way Batanghari selain memberikan manfaat positif kepada masyarakat sekitarnya, juga memberikan dampak negatif, diantaranya adalah banjir. Untuk mempelajari kejadian banjir di Sungai Way Batanghari dilakukan simulasi. Simulasi ini ditujukan untuk mengetahui besarnya banjir tahunan di Sungai Way Batanghari dan kapasitas tampungan sungai Way Batanghari. Untuk mempermudah dan mempercepat proses simulasi digunakan Perangkat lunak HEC-RAS.

Dalam mensimulasikan model aliran dengan menggunakan program HEC-RAS, dua data debit aliran dipergunakan, yaitu debit aliran terukur (debit normal) dan debit aliran kala ulang 2 th, 5 th, 25 th, 50 th, dan 100 th (Q2, Q5, Q25, Q50, Q100). Debit terukur digunakan untuk kalibrasi model. Kalibrasi dilakukan untuk mendapatkan nilai koefisien manning. Kalibrasi membandingkan model menggunakan debit normal dengan data terukur berupa tinggi muka air.

Dari hasil kalibrasi model aliran menggunakan HEC-RAS, nilai manning n = 0,042 memberikan kesalahan terkecil yaitu sebesar 12,72%. Selanjutnya, simulasi model menggunakan nilai manning n = 0,042 dengan input model Q normal dan Q kala ulang.   Penelitian ini memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu dengan koefisien manning n = 0,028 dan kesalahan rerata mencapai 18,84%.

Kata kunci : Sungai, kalibrasi manning, Hec-Ras

STUDY of BATANGHARI RIVER FLOODING in EAST LAMPUNG by USING HEC-RAS

BY

BUKTIN

ABSTRACT

The Batanghari river is one of the major rivers in Lampung with length of 24,305 km and average wide of 37.50 m. Batanghari River beside provide positive benefits, also give negative Impacts, such as flood. To study the incidence of flooding in the Batanghari river conducted simulation. This simulation is intended to find out the magnitude of the annual floods on the Batanghari River and river capacity.

In the model, flow simulated by using HEC-RAS, two flow condition are used, the measured flow and discharge inflow for return periods of 2-year, 5-year, 25 -year, 50-year, and 100-year (Q2, Q5, Q25, Q50, Q100). The measured discharge is used to calibrate the model. The calibration is done to get the manning value of the manning coefficient. The calibration compare model using the normal discharge and the measured water level.

The calibration results of model using HEC-RAS give manning value of 0,042 with the smallest error of 12,72%. Furthermore, the model using the manning value of 0,042  with input model using the normal and the return period flows. This research gives a smaller error compared previous research that already done by using the manning coefficient of 0,028 and the mean error reached 18,84%.

keywords: River, calibration of manning, Hec-Ras