ABSTRAK

STUDI PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN PERKOTAAN YANG BERAWAWASAN LINGKUNGAN

(Studi Kasus Kolam Retensi IAIN Sukarame Bandar Lampung)

OLEH

LIBRANDY HUTAGAOL

Kolam Retensi pada daerah IAIN Raden Intan direncanakan sebagai upaya pengendalian banjir  dan konservasi sumber daya air dan lahan yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi dampak banjir di daerah perkotaan. Dengan adanya kolam retensi sebagai konstruksi untuk menampung air, maka diharapkan daerah Sukarame pada umumnya dan Kampus IAIN pada khususnya akan terbebas dari genangan yang kerap terjadi pada musim penghujan.

Analisis intensitas hujan kala ulang 5 tahun di lokasi kajian dengan luas tangkapan 0,55 km2. Diperoleh debit banjir kala ulang 5 tahun sebesar 2.9775  m3/dtk dengan waktu puncak banjir 2,0337 jam. Desain kolam retensi berupa kolam penampungan yang terbuat dari hasil galian tanah sedalam 3 meter untuk memaksimalkan tampungan dan rembesan kedalam tanah.Luas genangan kolam retensi yang direncanakan adalah 1,04 hektar dengan volume tampungan kolam retensi sebesar 32.500 m3.

Manfaat tampungan pada kolam retensi akan dapat menunda waktu puncak banjir dari 2,0337 jam menjadi 3,4817 jam dan mereduksi debit puncak banjir yang awalnya 2.9775 m3/dtk menjadi 1.9324 m3/dtk dan menunda waktu banjir selama 1,4480  jam.

Kata kunci :kolamretensi, limpasan, reduksi

ABSTRAK

STUDI PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN PERKOTAAN YANG BERAWAWASAN LINGKUNGAN

(Studi Kasus Kolam Retensi IAIN Sukarame Bandar Lampung)

OLEH

LIBRANDY HUTAGAOL

Retention pond at IAIN Raden Intan area is planned as a means of flood control and conservation of water resources and land environmentally sound to reduce the impact of flooding in urban areas. With the construction of the retention ponds to hold water, it is expected Sukarame region in general and in particular IAIN Campus will be free from frequent inundation during the rainy season. Analysis of rainfall intensity with 5 year repeated reat the study site with an area of ​​0.55 km2 catchment. With 5 year repeated, flood discharge is obtained by 2.9775 m3/second  and 2.0337 flood peak hours. Retention pond design in the form of ponds made ​​from the excavated soil as deep as 3 meters to maximize catch and seepage into the ground. Widespread inundation planned retention pond is 1.04 acres with pond catchment volume of 32,500 m3 retention. Benefits catch the retention pond will be able to delay the time of the flood peak hour from 3.4817 to 2.0337 and reduce peak flood discharge was initially 2.9775 m3/second to 1.9324 m3/second and delay flooding for 1.4480 hours.

Keywords: retention ponds, runoff, reduction