BAB.III METODOLOGI PENELITIAN

- Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang digunakan terletak di Kecamatan Sukarame Bandar lampung tepatnya di Kampus IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Kolam retensi yang dibangun berada di areal Kampus IAIN.

Gambar3.1 Peta Lokasi Penelitian

- Data yang Digunakan

Data-data yang digunakan antara lain data tata guna lahan, Luas DAS, Data Curah Hujan, Data Karakteristik DAS.

- Analisa Hidrologi

Analisa hidrologi yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- Mengumpulkan data curah hujan yang ada

- Mencari hujan maksimum dari masing-masing data curah hujan.

- Melakukan analisis frekuensi dengan

- Metode Normal

Langkah-langkah pengerjaan perhitungan hujan atau debit rancangan dengan metoda normal ini adalah :

- Mengumpulkan hujan atau debit harian maksimum tahunan dan menyusunnya dalam suatu tabel data. Hujan atau debit harian maksimum tahunan adalah hujan atau debit harian tertinggi dalam tahun tertentu.

- Mencari nilai rata-rata dan standar deviasi dari data.

- Menghitung hujan atau debit rancangan

- Metode Gumbel

Metode Gumbel diciptakan oleh E.J. Gumbel pada tahun 1941. Dalam metode ini data yang akan diolah diasumsikan mempunyai sebaran tertentu yang disebut sebaran Gumbel. Langkah-langkah pengerjaan perhitungan hujan atau debit rancangan dengan metode Gumbel ini adalah:

- Mengumpulkan hujan atau debit harian maksimum tahunan dan menyusunnya dalam suatu tabel data. Hujan atau debit harian maksimum tahunan adalah hujan atau debit harian tertinggi dalam tahun tertentu.

- Mencari nilai rata-rata dan standar deviasi dari data.

- Menghitung hujan atau debit rancangan

- Metode Log Normal

Langkah-langkah pengerjaan perhitungan hujan atau debit rancangan dengan metode Log normal ini adalah :

- Mengumpulkan hujan atau debit harian maksimum tahunan dan menyusunnya dalam suatu tabel data

- Mencari nilai log dari masing-masing data

- Mencari nilai rata-rata, standar deviasi, dan koefisien kemencengan dari log data

- Metode Log Pearson III

Metode ini disebut Log Pearson III karena metode ini melibatkan tiga parameter dalam proses perhitungannya. Ketiga parameter tersebut adalah harga rata-rata data (), standar deviasi data (std(R)), dan koefisien kemencengan (Cs), Langkah-langkah pengerjaan perhitungan hujan atau debit rancangan dengan metode Log Pearson III ini adalah:

- Mengumpulkan hujan atau debit harian maksimum tahunan dan menyusunnya dalam suatu tabel data

- Mencari nilai log dari masing-masing data

- Mencari nilai rata-rata, standar deviasi, dan koefisien kemencengan dari log data

- Menghitung log hujan atau debit rancangan

- Setelah itu memilih distribusi yang paling cocok.

- Melakukan uji Smirnor Kulgomorov dan Chi kuadrat untuk melihat distribusi yang digunakan sudah tepat atau belum.

- Mencari debit dengan berbagai kala ulang

- Hidrograf Banjir

Setelah melakukan analisis hidrologi dengan berbagai kala ulang, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat hidrograf banjir dengan HSS Snyder. Setelah selesai membuat hidrograf banjair dengan HSS Snyder maka dibuat hidrograf banjir setelah adanya kolam retensi  kemudian membandingkan kedua hidrograf untuk mengetahui seberapa besar efek dari kolam retensi tersebut dalam mengatasi banjir.

# Text boxes

Mengumpulkan data-data

- Data curah hujan

- Luas Das

- Data Tata guna lahan

- Data Panjang Sungai

Mulai

Melakukan Analisis Hidrologi

Mencari hujan Maksimum dari data hujan yang ada

Menentukan Analisis Frekuensi Paling Sesuai

Distribusi Log Pearson III

Distribusi Log Normal

Distribusi Gumbel

Distribusi Normal

Melakukan Uji Smirnov

Melakukan Uji Chi Kuadrat

Menghitung Hidrograf Banjir dengan HSS Snyder

Menghitung Hidrograf Banjir setelah adanya kolam retensi

Membandingkan Hidrograf Sebelum dan setelah adanya kolam retensi

Selesai