- METODE PENELITIAN

- Pekerjaan Lapangan

Pekerjaan lapangan yang dilakukan adalah pengambilan sampel tanah. Sampel tanah diambil di beberapa titik pada lokasi pengambilan sampel, hal ini dilakukan agar sampel tanah yang diambil merupakan sampel tanah yang mewakili tanah di lokasi pengambilan sampel.

Sampel tanah yang diambil tidak perlu adanya usaha yang dilakukan untuk melindungi sifat dari tanah tersebut. Sampel tanah tersebut digunakan untuk pengujian analisis saringan, batas-batas konsistensi, pemadatan (proctor modified) dan CBR. Pengambilan sampel tanah cukup dengan cara memasukan ke dalam karung plastik atau pembungkus lainnya.

- Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat untuk uji batas-batas konsistensi, uji proctor modified, uji CBR dan peralatan lainnya yang ada di Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil, Universitas Lampung yang telah sesuai dengan standarisasi American Society for Testing Material (ASTM).

- Bahan Penelitian

Bahan uji yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  - Sampel tanah yang berupa tanah pasir berlempung yang berasal dari Sukarame, Bandar Lampung.

  - Air yang berasal dari Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Lampung.

  - Cornice Adhesive (Perekat Gypsum) yang banyak terdapat dipasaran.

- Metode Pengambilan Sampel Tanah

Dalam melakukan penelitian, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah pengambilan sampel tanah dan bahan. Metode yang dilakuan dalam pengambilan sampel tanah adalah dengan cara pengambilan tanah terganggu (disturbed soil). Sampel tanah pasir berlempung yang diambil tidak perlu adanya usaha yang dilakukan untuk melindungi sifat dari tanah tersebut. Sampel tanah tersebut digunakan untuk pengujian analisis saringan, batas-batas konsistensi, pemadatan (proctor modified) dan CBR rendaman. Pengambilan sampel tanah pasir berlempung cukup dimasukan kedalam karung plastik atau pembungkus lainnya.

- Metode Pencampuran Sampel Tanah dengan Cornice Adhesive

Metode pencampuran untuk masing-masing persentase Cornice Adhesive adalah :

- Cornice Adhesive dicampur dengan sampel tanah yang telah ditumbuk (butir aslinya tidak pecah) dan lolos saringan No. 4 (4,75 mm) dengan variasi persentase Cornice Adhesive yaitu 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20%. Variasi persentase Cornice Adhesive ini diambil berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu untuk dapat mengetahui batas maksimum persentase pencampuran Cornice Adhesive pada tanah pasir berlempung sehingga dilakukan pencampuran Cornice Adhesive mencapai 20%.

- Sampel tanah yang sudah tercampur Cornice Adhesive siap untuk dipadatkan, lalu dilakukan pemeraman selama 7 hari dan dilakukan perendaman selama 4 hari. Setelah itu dapat dilakukan pengujian batas-batas atterberg serta pengujian CBR. Pemeraman dilakukan selama 7 hari karena Cornice Adhesive memiliki setidaknya 30% kandungan kapur dalam komposisinya, dan merujuk pada penelitian terdahulu bahwa pada bahan stabilisasi kapur mampu meningkatkan nilai CBR tanah hanya pada 3 hari masa pemeraman. Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini dipandang waktu pemeraman 7 hari cukup untuk meningkatkan daya ikat antara butiran tanah dan kapur. Sedangkan dilakukan perendaman selama 4 hari dikarenakan tanah pasir berlempung telah dianggap jenuh terisi air seluruh rongga-rongga udaranya dan tidak dapat lagi menyerap air.

- Pelaksanaan Pengujian

Pelaksanaan pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Lampung. Adapun pengujian-pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengujian Sampel Tanah Pasir Berlempung

    - Pengujian Kadar Air

    - Pengujian Analisa Saringan

    - Pengujian Batas Atterberg

    - Pengujian Berat Jenis

    - Pengujian Pemadatan

    - Pengujian CBR

- Pengujian pada tanah yang telah distabilisasi Cornice Adhesive

- Pengujian Batas Atterberg

- Pengujian CBR

Pada pengujian tanah yang telah distabilisasi, setiap sampel tanah dibuat dengan variasi kadar campuran tanah sebanyak 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dengan dilakukan masa pemeraman yaitu selama 7 hari sebelum dilakukan pengujian batas-batas atterberg dan pengujian CBR.

Pelaksanaan pengujian-pengujian yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Uji Kadar Air

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kadar air suatu sampel tanah yaitu perbandingan antara berat air dengan berat tanah kering. Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-2216.

Bahan : Sampel tanah asli seberat 30 – 50 gram sebanyak 3 sampel.

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-2216, yaitu :

- Menimbang cawan yang akan digunakan dan memasukkan benda uji kedalam cawan dan menimbangnya.

- Memasukkan cawan yang berisi sampel ke dalam oven dengan suhu 110oC selama 24 jam.

- Menimbang cawan berisi tanah yang sudah di oven dan menghitung persentase kadar air.

Perhitungan :

- Berat air (Ww)		=  Wcs – Wds

- Berat tanah kering (Ws)	=  Wds – Wc

- Kadar air (ω)		=

Dimana :

Wc	=  Berat cawan yang akan digunakan

Wcs 	=  Berat benda uji + cawan

Wds 	=  Berat cawan yang berisi tanah yang sudah di oven

- Uji Analisa Saringan

Analisis saringan adalah mengayak atau menggetarkan contoh tanah melalui satu set ayakan di mana lubang-lubang ayakan tersebut makin kecil secara berurutan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui prosentase ukuran butir sampel tanah yang dipakai. Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-422, AASHTO T88 (Bowles, 1991).

Bahan-bahan :

- Tanah pasir berlempung yang telah dikeringkan dengan oven sebanyak 500 gram

- Air bersih atau air suling 1500 cc

Langkah Kerja :

- Mengambil sampel tanah sebanyak 500 gram, memeriksa kadar airnya.

- Meletakkan susunan saringan diatas mesin penggetar dan memasukkan sampel tanah pada susunan yang paling atas kemudian menutup rapat.

- Mengencangkan penjepit mesin dan menghidupkan mesin penggetar selama kira-kira 15 menit.

- Menimbang masing-masing saringan beserta sampel tanah yang tertahan di atasnya.

Perhitungan :

- Berat masing-masing saringan (Wci)

- Berat masing-masing saringan beserta sampel tanah yang tertahan di atas saringan (Wbi)

- Berat tanah yang tertahan (Wai) = Wbi – Wci

- Jumlah seluruh berat tanah yang tertahan di atas saringan (( Wai ( Wtot)

- Persentase berat tanah yang tertahan di atas masing-masing saringan (Pi).

- Persentase berat tanah yang lolos masing-masing saringan (q) :

Dimana :	i = l  (saringan yang dipakai dari saringan dengan diameter maksimum sampai saringan No. 200)

- Uji Berat Jenis

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis tanah yang lolos saringan No. 200 dengan menggunakan labu ukur. Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-854.

Bahan-bahan :

- Sampel tanah pasir berlempung

- Air suling

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-854, antara lain :

  - Menyiapkan benda uji secukupnya dan mengoven pada suhu 60oC sampai dapat digemburkan atau dengan pengeringan matahari.

  - Mendinginkan tanah dengan Desikator lalu menyaring dengan saringan No. 4 dan apabila tanah menggumpal ditumbuk lebih dahulu.

  - Mencuci labu ukur dengan air suling dan mengeringkannya.

  - Menimbang labu tersebut dalam keadaan kosong.

  - Mengambil sampel tanah.

  - Memasukkan sampel tanah kedalam labu ukur dan menambahkan air suling sampai menyentuh garis batas labu ukur.

  - Mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam butiran tanah dengan menggunakan pompa vakum.

  - Mengeringkan bagian luar labu ukur, menimbang dan mencatat hasilnya dalam temperatur tertentu.

Perhitungan :

Dimana :

Gs  =  Berat jenis

W1  =  Berat picnometer (gram)

W2  =  Berat picnometer dan tanah kering (gram)

W3  =   Berat picnometer, tanah, dan air (gram)

W4  =  Berat picnometer dan air bersih (gram)

- Uji Batas Atterberg

Uji Batas Atterberg terdiri dari 2 pengujian yaitu :

  - Batas Cair (Liquid Limit)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair. Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-4318.

Bahan-bahan :

- Sampel tanah pasir berlempung yang telah dikeringkan di udara atau oven

- Air bersih atau air suling sebanyak 300 cc

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-4318, antara lain :

- Mengayak sampel tanah yang sudah dihancurkan dengan menggunakan saringan No. 40.

- Mengatur tinggi jatuh mangkuk Casagrande setinggi 10 mm.

- Mengambil sampel tanah yang lolos saringan No. 40, kemudian diberi air sedikit demi sedikit dan aduk hingga merata, kemudian dimasukkan kedalam mangkuk casagrande dan meratakan permukaan adonan sehingga sejajar dengan alas.

- Membuat alur tepat ditengah-tengah dengan membagi benda uji dalam mangkuk cassagrande tersebut dengan menggunakan grooving tool.

- Memutar tuas pemutar sampai kedua sisi tanah bertemu sepanjang 13 mm sambil menghitung jumlah ketukan dengan jumlah ketukan harus berada diantara 10 – 40 kali.

- Mengambil sebagian benda uji di bagian tengah mangkuk untuk pemeriksaan kadar air dan melakukan langkah kerja yang sama untuk benda uji dengan keadaan adonan benda uji yang berbeda sehingga diperoleh 4 macam benda uji dengan jumlah ketukan yang berbeda yaitu 2 buah dibawah 25 ketukan dan 2 buah di atas 25 ketukan.

Perhitungan :

Menghitung kadar air masing-masing sampel tanah sesuai jumlah pukulan.

- Membuat hubungan antara kadar air dan jumlah ketukan pada grafik semi logritma, yaitu sumbu x sebagai jumlah pukulan dan sumbu y sebagai kadar air.

- Menarik garis lurus dari keempat titik yang tergambar.

- Menentukan nilai batas cair pada jumlah pukulan ke 25.

- Batas Plastis (Plastic limit)

Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada keadaan batas antara keadaan plastis dan keadaan semi padat. Nilai batas plastis adalah nilai dari kadar air rata-rata sampel. Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-4318.

Bahan-bahan :

- Sampel tanah pasir berlempung sebanyak 100 gram yang telah dikeringkan

- Air bersih atau air suling sebanyak 50 cc

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-4318 :

- Mengayak sampel tanah yang telah dihancurkan dengan saringan No. 40.

- Mengambil sampel tanah kira-kira sebesar ibu jari kemudian digulung-gulung di atas plat kaca hingga mencapai diameter 3 mm sampai retak-retak atau putus-putus.

- Memasukkan benda uji ke dalam container kemudian ditimbang

- Menentukan kadar air benda uji.

Perhitungan :

- Nilai Batas Plastis (PL) adalah kadar air rata-rata dari ketiga benda uji.

- Indeks Plastisitas (PI) adalah harga rata-rata dari ketiga sampel tanah yang diuji, dengan rumus :

PI = LL – PL

Dimana :

PI 	= Indeks Plastisitas

LL	= Nilai Batas Cair

PL	= Nilai Batas Plastis

- Uji Pemadatan Tanah Modified

Tujuannya adalah untuk menentukan kepadatan maksimum tanah dengan cara tumbukan yaitu dengan mengeahui hubungan antara kadar air dengan kepadatan tanah. Pengujian ini menggunakan standar ASTM D 698-78.

Bahan-bahan :

- Sampel tanah pasir berlempung

- Air suling

Adapun langkah kerja pengujian pemadatan tanah, antara lain :

  - Penambahan air

  - Mengambil tanah sebanyak 12.5 kg dengan menggunakan karung goni lalu dijemur.

  - Setelah kering tanah yang masih menggumpal dihancurkan dengan tangan.

  - Butiran tanah yang telah terpisah diayak dengan saringan No. 4.

  - Butiran tanah yang lolos saringan No. 4 dipindahkan atas 5 bagian, masing-masing 2.5 kg, masukkan masing-masing bagian kedalam plastik dan ikat rapat-rapat.

  - Mengambil sebagian butiran tanah yang mewakili sampel tanah untuk menentukan kadar air awal.

  - Mengambil tanah seberat 2.5 kg, menambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan tanah sampai merata. Bila tanah yang diaduk telah merata, dikepalkan dengan tangan. Bila tangan dibuka, tanah tidak hancur dan tidak lengket ditangan.

Setelah dapat campuran tanah, mencatat berapa cc air yang ditambahkan untuk setiap 2.5 kg tanah.

  - Penambahan air untuk setiap sampel tanah dalam plastik dapat dihitung dengan rumus :

Wwb =   wb . W

1 + wb

W = Berat tanah

Wb = Kadar air yang dibutuhkan

Penambahan air : Ww = Wwb – Wwa

  - Sesuai perhitungan, lalu melakukan penambahan air setiap 2.5 kg sampel diatas pan dan mengaduknya sampai rata dengan tembok pengaduk.

  - Pemadatan tanah

- Menimbang mold standar beserta alas.

- Memasang collar pada mold, lalu meletakkannya di atas papan.

- Mengambil salah satu sampel yang telah ditambahkan air sesuai dengan penambahannya.

- Dengan modified proctor, tanah dibagi kedalam 5 bagian. Bagian pertama dimasukkan kedalam mold, ditumbuk 25 kali sampai merata. Dengan cara yang sama dilakukan pula untuk bagian kedua, ketiga, keempat dan kelima, sehingga bagian kelima mengisi sebagian collar (berada sedikit diatas bagian mold).

- Melepaskan collar dan meratakan permukaan tanah pada mold dengan menggunakan pisau pemotong.

- Menimbang mold berikut alas dan tanah didalamnya.

- Mengeluarkan tanah dari mold dengan extruder, ambil bagian tanah (alas dan bawah) dengan menggunakan 2 container untuk pemeriksaan kadar air (w).

- Mengulangi langkah kerja b.2 sampai b.7 untuk sampel tanah lainnya, maka akan didapatkan 6 data pemadatan tanah.

Perhitungan :

Kadar air :

  - Berat cawan + berat tanah basah  = W1 (gr)

  - Berat cawan + berat tanah kering = W2 (gr)

  - Berat air        = W1 – W2 (gr)

  - Berat cawan  = Wc (gr)

  - Berat tanah kering  =  W2 – Wc (gr)

  - Kadar air (w)   =    W1 – W2  (%)

W2 – Wc

Berat isi :

- Berat mold = Wm (gr)

- Berat mold + sampel = Wms (gr)

- Berat tanah (W) = Wms – Wm (gr)

- Volume mold = V (cm3)

- Berat volume = W/V (gr/cm3)

- Kadar air (w)

- Berat volume kering (γd)

γd  =                              (gr/cm3)

h)	Berat volume zero air void ( γz )

γz   =                      (gr/cm3)

- Uji CBR (California Bearing Ratio)

Tujuannya adalah untuk menentukan nilai CBR dengan mengetahui kuat hambatan campuran tanah dengan stabilisasi Cornice Adhesive terhadap penetrasi kadar air optimum.

Bahan-bahan :

- Sampel tanah pasir berlempung

- Air suling

Langkah Kerja :

- Menyiapkan 3 sampel tanah yang lolos saringan No. 4 masing-masing sebanyak 5 kg ditambah sedikit untuk mengetahui kadar airnya.

- Mencampur tanah dengan cornice sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.

- Menentukan penambahan air dengan rumus :

Penambahan Air :	     Berat sampel x (OMC X MC)

100 + MC

dimana :

OMC : Kadar air optimum dari hasil uji pemadatan

MC    : Kadar air sekarang

- Menambahkan air yang didapat tadi pada campuran dan diaduk hingga merata.

- Memasukkan sampel kedalam mold lalu menumbuk secara merata. Melakukan penumbukan sampel dalam mold dengan 5 lapisan dan banyaknya tumbukan pada masing-masing sampel adalah :

- Sampel 1 : Setiap lapisan ditumbuk 10 kali

- Sampel 2 : Setiap lapisan ditumbuk 25 kali

- Sampel 3 : Setiap lapisan ditumbuk 55 kali

- Melepaskan collar dan meratakan sampel dengan mold lalu menimbang mold berikut sampel tersebut.

- Mengambil sebagian sampel yang tidak terpakai untuk memeriksa kadar air.

- Melembabkan sampel dan setelah itu merendam sampel di dalam bak air, setelah itu dilakukan pengujian CBR.

Perhitungan :

- Berat mold  =  Wm (gram)

- Berat mold + sampel  =  Wms (gram)

- Berat sampel (Ws)  =  Wms – Wm (gram)

- Volume mold  =  V

- Berat Volume  =   Ws / V  (gr/cm3)

- Kadar air  =   ω

- Berat volume kering  (γd)

(γd)  =          	          (gr/cm3)

- Harga CBR :

a. Untuk 0,1 “     :

b. Untuk 0,2 “     :

Dari kedua nilai CBR tersebut diambil nilai yang terkecil.

- Dari ketiga sampel didapat nilai CBR yaitu untuk penumbukan 10 kali, 25 kali dan 55 kali.

- Urutan Prosedur Penelitian

- Dari hasil pengujian percobaan analisis saringan dan batas atterberg  untuk tanah asli ( 0% ) digunakan untuk mengklasifikasikan tanah berdasarkan klasifikasi tanah AASHTO.

- Data hasil pengujian pemadatan tanah untuk sampel tanah asli ( 0% ), grafik hubungan berat volume kering dan kadar air untuk mendapatkan nilai kadar air optimum yang akan digunakan untuk membuat sampel pada uji CBR .

- Melakukan pencampuran tanah asli dengan Cornice Adhesive, lalu sampel tanah campuran dalam kondisi lepas (loose) diperam selama 1 hari (24 jam) untuk kemudian dilakukan pemadatan dan pembuatan sampel dalam mold CBR untuk pengujian selanjutnya.

- Data pengujian pemadatan berupa grafik hubungan berat volume kering dan kadar air untuk mendapatkan kadar Cornice Adhesive optimum dengan variasi kadar Cornice Adhesive 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20%.

- Membuat sampel sesuai kadar Cornice Adhesive optimum dan tempatkan sampel tanah tersebut di dalam kantong plastik selama 12-24 jam. Setelah itu, padatkan sampel tanah pada mold dan dilakukan pemeraman selama 7 hari. Setelah pemeraman, pengujian batas-batas konsistensi dapat dilakukan, dimana pengujian ini dilaksanakan untuk mendapatkan nilai-nilai batas cair (LL), batas plastis (PL) dan indeks plastisitas (PI).

- Selanjutnya melakukan pengujian CBR, pengujian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data uji CBR tanah dengan durasi perendaman selama 4 hari.

- Analisis Hasil Penelitian

Semua hasil yang didapat dari pelaksanaan penelitian akan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik hubungan serta penjelasan-penjelasan yang didapat dari :

- Hasil yang didapat dari pengujian sampel tanah asli ( 0% ) ditampilkan dalam bentuk tabel dan digolongkan berdasarkan sistem klasifikasi tanah AASHTO.

- Dari hasil pengujian sampel tanah asli terhadap masing-masing pengujian seperti uji analisis saringan, uji berat jenis, uji kadar air, uji batas atterberg, uji pemadatan tanah dan uji CBR, ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik yang nantinya akan didapatkan kadar air kondisi optimum.

- Dari hasil pengujian CBR terhadap masing-masing campuran Cornice Adhesive 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% setelah waktu pemeraman 7 hari  ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik hasil pengujian dan didapatkan kadar Cornice Adhesive optimum.

- Analisis mengenai perubahan karakteristik pada pencampuran Cornice Adhesive dengan sampel tanah dengan menggunakan kadar Cornice Adhesive optimum dan hasil pengujian setelah pemeraman 7 hari, dengan mengacu pada perubahan nilai dari parameter-parameter pengujian seperti pengujian batas-batas atterberg dan pengujian CBR, sebagai berikut :

    - Dari hasil pengujian laboratorium untuk parameter batas – batas konsistensi yang terdiri dari 3 parameter yaitu batas plastis (PL), batas cair (LL) dan indeks plastisitas (PI), yang kemudian dipaparkan hasilnya bentuk tabel dan grafik, dengan cara membandingkan nilai batas cair dan batas plastis kadar Cornice Adhesive optimum. Dari tabel dan grafik nilai batas cair dan batas plastis tersebut maka akan didapatkan penjelasan perbandingan antara pengaruh masing-masing siklus dengan nilai batas cair dan batas plastisnya (batas atterberg).

    - Hasil pengujian parameter CBR, nilai kekuatan daya dukung campuran akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik hubungan antara nilai peningkatan / penurunan nilai CBR dalam kondisi rendaman selama 4 hari. Dari tabel dan grafik nilai CBR tersebut maka akan didapatkan penjelasan mengenai perbandingan kualitas daya dukung tanah yang terjadi pada masing-masing penetrasi.

- Dari seluruh analisis hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tabel dan grafik yang telah ada terhadap hasil penelitian yang didapat.

Gambar 4 Bagan Alir Penelitian

# Text boxes

Pemeraman

7 hari

(tanpa perendaman)

Pengujian Sifat Mekanis :

Uji Kepadatan tanah

CBR

Pengujian Awal (Tanah Asli)

Pengujian Sifat Fisik :

Analisa Saringan

Batas Atterberg

Kadar Air

Berat Jenis

Pengambilan Sampel Tanah Asli

Mulai

Sampel 4

Kadar Cornice :

20%

Pembuatan Sampel Tanah

(Tanah Asli + Cornice Adhesive )

Sampel 3

Kadar Cornice :

15%

Sampel 2

Kadar Cornice :

10%

Sampel 1

Kadar Cornice :

5%

Pemeraman 7 hari + perendaman

4 hari

Pengujian Sifat Mekanis :

CBR

Pengujian

Pengujian Sifat Fisik :

Batas Atterberg

Berat Jenis

Kesimpulan

Selesai

Analisis Hasil